## Slide 1: FireWire (IEEE 1394)

## Slide 2: FireWire (IEEE 1394)
 | FireWire
 | i.LINK, i-Link, Digital Link
 | mLAN
 | Lynx
 | SB1394

## Slide 3: Предыстория
1986 - решение объединить различные варианты шины некоторым общим стандартом
1992 – начало разработки интерфейса (Apple)
1995 – принятие стандарта IEEE 1394

## Slide 4: Что было и что стало
SCSI (1995 год) | FireWire
Максимальная скорость передачи | 
40 Мбайт/сек (320 Мбит/сек) | 400 Мбит/сек
Максимальная длина кабеля | 
3 метра | 4.5 метра
Максимальное количество устройств на шине | 
8 устройств | 63 устройства

## Slide 5: История развития
1995 – IEEE 1394
2000 – IEEE 1394a
2002 – IEEE 1394b
800 Мбит/сек и 1600 Мбит/сек
добавились новые кабели и разъемы (оптика – до 100 метров)
2004 – IEEE 1394.1
количество устройств теперь – 64.449

## Slide 6: История развития
2006 - IEEE 1394c
новый кабель Cat5e (две сети на одном кабеле)
2007 – 3.2 Гбит/сек
конкурент USB 3.0

## Slide 7: Преимущества
Многофункциональность (камеры, CD/DVD – приводы, акустические системы, цифровые музыкальные инструменты, принтеры/сканеры, устройства памяти, сами компьютеры)
Высокая скорость
Низкая цена
Небольшой размер

## Slide 8: Преимущества
Легкость установки (PnP, горячее подключение и отключение)
Гибкая топология
Открытая архитектура
Питание от шины (1.5А)

## Slide 9: Разъемы и кабели
4 pin
6 pin
9 pin
RJ-45

## Slide 10: Уровни
Физический уровень (сигналы, инициализация, арбитраж)
Уровень связи (формирует пакеты из данных физического уровня (и обратно), обеспечивает изохронную передачу)
Уровень транзакций (извлекает данные из пакета и передает их приложению, обеспечивает асинхронную передачу)

## Slide 11: Арбитраж на физическом уровне
Bus initialization
подготовить все устройства, подождать некоторое время
Tree identification
Сигнал | TPA
PARENT notify («будь моим родителем») | 0
CHILD notify («будь моим ребенком») | 1

## Slide 12: Tree identification
0.25 микросекунд
0.6 микросекунд

## Slide 13: Tree identification
167
микросекунд

## Slide 14: Арбитраж на физическом уровне
Bus initialization
Tree identification
Self identification
Сигнал | TPB
Арбитражный сигнал | 0
Identification DONE | 1

## Slide 15: Self identification
1
2
4
3
5
Self ID
packet

## Slide 16: Ограничения на топологию
До 27 разъемов на одном устройстве
Максимальное расстояние между двумя узлами – 16 кабельных сегментов
Длина одного сегмента не превышает 4.5 метра
Суммарная длина кабеля не должна превышать 72 метра
Отсутствие петель

## Slide 17: Ограничения на топологию
Отсутствие петель
Максимальное количество устройств в топологии – 63 (Self ID packet : Physical ID – 6bit)

## Slide 18: Источники
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394
http://www.ixbt.com/mainboard/firewire.html
Михаил Гук – «Аппаратные интерфейсы ПК»
http://acust.narod.ru/files/books/USB1394.pdf