## Slide 1: FireWire (IEEE 1394)

## Slide 2: FireWire (IEEE 1394)
 | FireWire
 | i.LINK, i-Link, Digital Link
 | mLAN
 | Lynx
 | SB1394

## Slide 3: Предыстория
1986 - решение объединить различные варианты шины некоторым общим стандартом
1992 – начало разработки интерфейса (Apple)
1995 – принятие стандарта IEEE 1394

## Slide 4: Что было и что стало
SCSI (1995 год) | FireWire
Максимальная скорость передачи | 
40 Мбайт/сек (320 Мбит/сек) | 400 Мбит/сек
Максимальная длина кабеля | 
3 метра | 4.5 метра
Максимальное количество устройств на шине | 
8 устройств | 63 устройства

## Slide 5: История развития
1995 – IEEE 1394
2000 – IEEE 1394a
2002 – IEEE 1394b
800 Мбит/сек и 1600 Мбит/сек
добавились новые кабели и разъемы (оптика – до 100 метров)
2004 – IEEE 1394.1
количество устройств теперь – 64.449

## Slide 6: История развития
2006 - IEEE 1394c
новый кабель Cat5e (две сети на одном кабеле)
2007 – 3.2 Гбит/сек
конкурент USB 3.0

## Slide 7: Преимущества
Многофункциональность (камеры, CD/DVD – приводы, акустические системы, цифровые музыкальные инструменты, принтеры/сканеры, устройства памяти, сами компьютеры)
Высокая скорость
Низкая цена
Небольшой размер

## Slide 8: Преимущества
Легкость установки (PnP, горячее подключение и отключение)
Гибкая топология
Открытая архитектура
Питание от шины (1.5А)

## Slide 9: Разъемы и кабели
4 pin
6 pin
9pin
RJ-45

## Slide 10: Преимущества
Легкость установки (PnP, горячее подключение и отключение)
Гибкая топология (равноправие устройств)
Открытая архитектура (нет необходимости в специальном ПО)
Питание от шины (1.5А)

## Slide 11: Источники
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394
http://www.ixbt.com/mainboard/firewire.html
Михаил Гук – «Аппаратные интерфейсы ПК»